Załącznik nr 5 do SIWZ

Elementy małej architektury na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego

- Miejsca postojowe: Myślibórz Wielki, Mszczuje, Karszno, Popielewo, Wzgórze Widokowe na Międzyodrzu

- Zadaszony drewniany ławostół– 4 sztuki

Wymiary: długość – 3,60 m

szerokość – 1,70 m(dół), 2,20 m(góra)

wysokość – 3,0 m

- Stojak krzyżakowy, drewniany na rowery – 4 sztuki

Wymiary: wysokość – 0,5 m

długość – na 10 rowerów

- Koniowiąz drewniany – 4 sztuki

Koniowiąz wykonany z żerdzi drewnianej o Ø 20 cm, długości 4 m, przymocowanej do 
5 drewnianych słupków wkopanych w ziemię.

Wymiary: długość – 4 m

wysokość – 0,8 m(część nadziemna)

- Ognisko – 4 sztuki

Krąg kamienny o średnicy 2m

- Ławki drewniane – 24 sztuki

Siedziska wykonane z drewnianych desek o grubości 5 cm, szerokości 0,30 m, zamontowane na wysokości 0,45 m(od poziomu gruntu).

- Letnie stanowiska dla koni typu „paśnik” – 2 sztuki

Wymiary: długość – 4,50 m

szerokość – 5,00 m

wysokość – 3,50 m(u szczytu), 2,5 m(na końcu spadu)

- Śmietnik drewniany – 5 sztuk

Wymiary: wysokość – 1,05 m

Szerokość – 028 m (dół), 0,57 m(góra)

- Płot drewniany

Umiejscowiony w 3 miejscach postojowych: Podgrodzie – 30 m, Myślibórz Wlk. – 70 m, Mszczuje – 200 m

Wymiary: grubość – ok. 2 cm

wysokość – min 0,60 m

- Tablice informacyjne jednostronne– 8 sztuk

Stelaż i zadaszenie tablicy wykonane z drewna. Wymiary stelaża 100 x 80 (cm). Całość osadzona na drewnianych słupkach.

Tablica wykonana ze specjalnego tworzywa powlekanego folią. Nadruk wykonany dwustronnie.

10 Tablice edukacyjne dwustronne – 5 sztuk

Wymiarach 70 x 100 cm, obudowane drewnem

Elementy małej architektury na ścieżce przyrodniczej w m. Karpin:

1. Wiata edukacyjna drewniana – 1 sztuka

Wiata edukacyjna z ławostołami i siedziskami na ok. 40 osób o powierzchni zadaszenia nie przekraczającej 25 m2.

2. Tablice edukacyjne jednostronne – 11 sztuk

Wymiarach 70 x 100 cm, obudowane drewnem

4. Witacz drewniany – 1 sztuka

5. Gry edukacyjne – 2 sztuki

Obracane kwadraty oraz skocznia

6. Kosz na śmieci, drewniany – 1 sztuka

7. Polbruk z plastrów drewnianych – 20 m²

8. Ławostół z siedziskami, drewniany, bez zadaszenia – 4 sztuki

Elementy małej architektury na ścieżce przyrodniczej w m. Pargowo:

1. Witacz drewniany – 1 sztuka

Blacha ocynkowana, stelaż drewniany.

2. Tablice edukacyjne jednostronne – 11 sztuk

Wymiarach 100 x 100 cm, obudowane drewnem. Blacha ocynkowana, grafika solwent, całość zabezpieczona lakierem UV.

3. Gry edukacyjne – 2 sztuki

Obracane kwadraty rośliny i zwierzęta.

4. Koniowiąz drewniany – 2 sztuki

5. Kosz na śmieci, drewniany – 1 sztuki

6. Stojak na rowery, drewniany – 1 sztuka

7. Ogrodzenie drewniane – 100 m

Uwaga

Wyżej wymienione elementy architektury powstałe na Zintegrowanym Szlaku Turystycznym Powiatu Polickiego w latach 2010-2012 wymagają jedynie miejscowych konserwacji i drobnych napraw.