3. DP3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno

OPIS TECHNICZNY

## Przebudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin-Warnik

## na odcinku Szczecin-Stobno

# 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181.).

3. Opinia technologiczna - sprawozdanie z badań nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego sporządzona przez dr inż. Stanisława Majera w lutym 2014r.

4. Inwentaryzacja stanu nawierzchni dróg powiatowych przeprowadzona przez projektanta.

# 2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest opracowanie technologii przebudowy drogi powiatowej oraz określenie kosztów jej przebudowy dla następującego odcinka:

- DP nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno.

# 3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres obejmuje drogę powiatową nr 3923Z na odcinku od granic administracyjnych Szczecina do Stobna. Długość odcinka wynosi ok. 1700mb. Założono kilometrację 0+000 od strony Szczecina (na granicy administracyjnej miasta).  Nawierzchnia na większości odcinka jest w bardzo złym stanie technicznym, występują liczne spękania siatkowe zwłaszcza w strefie krawędziowej, mieszanka bitumiczna charakteryzuje się zaawansowanym procesem starzenia. Występują nierówności i sfalowania. Po stronie prawej w podbudowie występuje bruk, po stronie lewej (poszerzenie) kruszywo. Grubość warstw bitumicznych wynosi od 9 do 14cm.

# 4. PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA PRZEBUDOWY DRÓG

Bardzo zły stan techniczny nawierzchni spowodował, że w celu zoptymalizowanie kosztów całej inwestycji po analizie opinii technologicznej [3] i inwentaryzacji stanu nawierzchni  zdecydowano się na bieżące utrzymania drogi.

Bieżącego utrzymania drogi

Technologia zakłada:

- remont cząstkowy wybojów w nawierzchni bitumicznej w technologii na gorąco na gł. 10cm (wskazanych w zał.2),

- ułożenie pojedynczej warstwy uszczelniającej na zimno typu Slurry Seal.

- ścięcie zawyżonych poboczy drogi w celu poprawy jej odwodnienia powierzchniowego.

# 5. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Miejsca remontu cząstkowy nawierzchni bitumicznej (ubytki, wyboje lub obłamanie krawędzi nawierzchni) należy przygotować do naprawy bardzo starannie przez:

-	w przypadku małych powierzchni pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta,

-	w przypadku większych powierzchni sfrezowanie uszkodzonego pasa nawierzchni,

-	usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

-	usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

-	dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu.

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy, należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 lub zamiast spryskania bocznych ścianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie można przykleić samoprzylepne taśmy kauczukowo-asfaltowe. Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie.

Mieszankę do remontu cząstkowego z betonu asfaltowego AC11W należy wytwarzać na bazie asfaltu 50/70 wg PN-EN 13108-1 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN-13108-21.

Uszczelniającą i uszorstniającą cienką warstwę nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno typu „slurry seal” (średniej grubości 2 cm) należy wykonywać z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/4 mm. Warstwa powinna być wykonywane przy temperaturze podłoża (istniejącej nawierzchni) co najmniej 5oC. Cienkie warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej mogą być układane przez Wykonawcę posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w ich wytwarzaniu i wbudowywaniu. Ułożoną warstwę można oddać do ruchu, gdy tylko mieszanka mineralno-emulsyjna ulegnie rozpadowi (w ułożonej warstwie) i nastąpi całkowite sklejenie się ziaren mineralnych, co następuje zwykle w okresie od 30 do 40 minut. Czas otwarcia jezdni do ruchu wynosi od 30 minut do 2 godzin.